## Slide 1: Darbs birojā
Darba drošība un veselības aizsardzība darba vietā.

## Slide 2: Darbs birojā.
Aptuveni 17 miljonu nodarbinātie ES strādā birojos, kuri sēžot darba mūžā pavada gandrīz 80000 stundu.
Pastāv viedoklis ka biroja darbs ir viegls un šajā darba vidē nav darba vides risku.
Taču daudzi birojā nodarbinātie cieš no galvas sāpēm.
Ir daudz sūdzību par iekaisumiem sprandas, muguras lāpstiņu rajonos, kā arī par iekaisumiem roku locītavās.
Ir redzes problēmas, kuras rada redzes sasprindzinājums.

## Slide 3: Kādas ir kopējās problēmas.
Pēdējā laikā tiek daudz diskutēts par tā saucamajām mājā kuras rada slimības ( Sick – Building – Syndrom/ SBS).
Iemesls ir mākslīgo apdares materiālu pielietošana, mākslīgā mikroklimata nodrošināšana.
Netiek birojos klimata uzlabošanai izmantoti istabas augi.
Netiek ieviestas jaunas darba metodes.

## Slide 4: Uzdevums grupu darbam.
Lūdzu uzskaitiet kādi darba vides riski ir sastopami strādājot birojos!

## Slide 5: Riski ar kuriem sastopamies strādājot birojā.
Nenodrošināts mikroklimats.
Nepietiekams apgaismojums.
Atspīdumi no galda virsmas un displeja.
Nepietiekama darba vietas kvadratūra.
Prasībām neatbilstošs darba aprīkojums.
Prasībām neatbilstošs darba vietas aprīkojums ( galds, krēsls u.c.mēbeles).
Nepareizs darba vietas izvietojums.

## Slide 6: Riski ar kuriem sastopamies strādājot birojā
8. Paaugstināts trokšņa līmenis.
9. Elektrobīstamība.
10. Psihoemocionālie riski.
11. Vardarbība.
12. Darbs vienatnē.
13. Mehāniskie riski ( paklupšana, kritieni ).
14. Bioloģiskie riski ( vīrusi, sēnītes ).
15. Elektromagnetiskais starojums.
16. Stress.

## Slide 7: Ergonomiskās problēmas.

## Slide 8: Darba uzdevumi
Patstāvīgi nemainīgi darba uzdevumi.
Darba uzdevumi ir mainīgi. Ir iespēja grupu darbam.
Darba uzdevumi ir saistīti ar cita nodarbinātā darba uzdevumiem.
Darbs tiek veikts vienatnē citā telpā.

## Slide 9: Darba organizācija
Noteikts darba laiks 8 stundas.
Ir noteikti pārtraukumi darba laikā:
pēc 4 stundām no darba laika sākuma
30. min.
- ieteicams darba kārtības noteikumos noteikt papildus pārtraukumus pēc katras darba stundas 10 – 15 min.

## Slide 10: Mikroklimats
Mikroklimatu birojā attiecinām 1. grupas darba slodzei ( MK not.359)
Ziemas periodā gaisa mitruma pakāpe bieži ir zemāka par 30 %, kas rada zināmas veselības problēmas, vīrusiem un baktērijām ir vieglāk pārvietoties.
Kā mikroklimata uzlabošanas pasākums varētu būt , birojā ievietoti istabas augus.
Ja tiek izmantots aprīkojums, kas izdala siltumu, tas jānovieto tālāk no darba vietām, vai jāizolē.
Gaisa kustības ātrums 0,1 – 0,2 m/s

## Slide 11: Istabas augu ietekme uz nodarbināto darba spējām. ( 100%)
Apmierinātība ar darba apstākļiem – 55%
Mikroklimata uzlabojums – 30%
Tīrība darba vietā – 8%
Trokšņa samazinājums – 6%
Kaitīgo putekļu iedarbība – 1%

## Slide 12: Apgaismojums.
Ir jānodrošina dabīgais un mākslīgais apgaismojums.
Minimālais apgaismojums birojā ir 500 Lx.
Birojos ar lielu platību apgaismojums ir jānodrošina no 750Lx līdz 1000Lx
Nepieciešamības gadījumā tiek izmantots arī individuālais apgaismojums.
Ja tiek pielietotas ekonomiskās lampas tad attālums no nodarbinātā ir lielāks par 1 metru.

## Slide 13: Darba vietas iekārtojums.
Biroja platību nosaka atbilstoši nodarbināto skaitam.
Saskaņā ar LBN -208 publiskās telpās ir noteikta minimālā platība darba vietai – 4,8m²
Lai nodrošinātu brīvu pārvietošanos biroja telpās katram nodarbinātajam nodrošina platību 12 – 14m².
Minimālais griestu augstums 2,5 m.
Minimālais brīvais laukums darba vietā 1,5m²

## Slide 14: Prasības darba aprīkojumam.
Darba aprīkojums atbilst noteiktām prasībām.
Ir izpildīti visi ar darba drošību saistītie nosacījumi.
Krēsls darba vietā ir atbilstošs noteiktām prasībām.
Minimālā brīvā rakstāmgalda virsma ir ne mazāka ka 1,28m².
Darba stacijas elementi izvietoti ērti pieejami.

## Slide 15: Troksnis darba vidē.
Birojos ieteicamais trokšņa līmenis ir
55dB.
Ja birojā notiek apmeklētāju pieņemšana visā darba laikā tad darba vietas ir jānorobežo ar atdalāmām sienām.
Papildus ierīces – telefoni, kopējamās ierīces, printeri nedrīkst pārsniegt 48 dB.

## Slide 16: Elektrodrošība.
Biroja telpas parasti ir bez paaugstinātas elektrobīstamības.
Visam darba aprīkojumam, kurš tiek darbināts ar elektriskās enerģijas palīdzību ir jābūt sazemētam.
Kabeļiem un citiem elektriskiem savienojumiem ir jābūt novietotiem tā lai tos nevarētu mehāniski sabojāt.
Zemējuma pretestība 4Ω.

## Slide 17: Stresa priekšnoteikumi.
Darba pārslodze.
Uzspiests darba ritms.
Lomu neskaidrība.
Lomu konflikts.
Sliktas personīgās attiecības.
Neskaidra nākotne darba vietā.
Līdzdalības trūkums.
Izglītības trūkums.
Liela atbildība.
Bīstami darba apstākļi

## Slide 18
Ietekmes faktori | Pazīmes
Darba uzdevums un organizatoriskie ietvari | 
Darba veids | Darbības kompleksums atbildība informācija Darbības norises laika un satura brīvība Kooperācija/ komunikācija Pārskatāmība, paredzamība, ietekmēšanas iespējas Emocionālā slodze Fiziskā dažādība
Darba norise | Darba vienmērīgums visā darba laikā Darba procesa traucējumi un pārtraukšana
Kvalifikācija | Kvalifikācijas izmantošana un paplašināšana

## Slide 19: Darbs ar displeju.
Darbu ar displeju reglamentē MK not. Nr.343
Par darbu ar displeju uzskata darbu ja katru dienu strādā vismaz 2 stundas ,jeb 10 stundas nedēļā.

## Slide 20: Darba vieta.

## Slide 21: Nodarbināto obligātās veselības pārbaudes.(OVP)
Nodarbināto (OVP) veic:
pirms darba uzsākšanas ar displeju,
periodiskās pārbaudes,
ja nodarbinātais sūdzas par redzes traucējumiem, kurus varētu būt izraisījis darbs ar displeju.

## Slide 22: OVP veikšanas kārtība. MK not. Nr. 219
Darba devējs nosūta biežāk ka reizi trijos gados tikai redzes pārbaudei pie oftalmologa.
Darba devējs nosūta reizi trijos gados pie arodārsta, kas veic veselības pārbaudi piesaistot oftalmologu, optometristu un neirologu.

## Slide 23: Jaunākie darba paņēmieni darbā ar displeju.
Darba paņēmiens sēžot pie rakstāmgalda.
Darba paņēmiens sēžot un stāvot pie rakstāmgalda, kura augstumu var regulēt, izmantojot sēžamo bumbu, atbalsta krēslu,
atbalsta krēslu.